## Slide 1
多核SoC总线ESL建模
架构设计与建模实践
互连架构设计、参数扫描与同地址访问专题
内部经验交流
基于三个月实习项目的实践与思考
01
Notes: 【主讲1】多核SoC总线ESL建模与性能探索实践
建议用时：0.75分钟。
大家好，今天结合三个月的实习工作，分享多核总线性能模型的搭建过程。内容分成两条主线：一条是事务如何在H/V Ring、RBRG、HA和L2之间推进；另一条是现有实验能够回答哪些参数选择问题。当前结果主要覆盖并发深度、请求粒度、地址模式和命中率，同地址访问专题正在继续补充。

## Slide 2
分享内容：架构设计、实验问题与建模取舍
先说明事务如何推进，再用吞吐、P99和物理流量回答参数选择问题。
02
01
背景与系统边界
近SoC环境需要表达哪些约束
02
互连与资源管理
交叉节点、槽位池、跨环转发与链路时序
03
存储侧事务与聚合
HA读合并、写冲突和L2返回组织
04
实验问题与阶段结果
并发深度、请求粒度、地址关系与同地址访问专题
Notes: 建议用时：0.5分钟
先用系统边界说明为什么需要近SoC的互连与存储环境，再展开交叉节点、槽位池、RBRG以及HA和L2的设计。后半部分不按参数列表逐项展示，而是围绕三个问题展开：并发开到多少、请求和地址关系怎样改变物理流量，以及同地址冲突应该如何量化。

## Slide 3
建模背景：核侧需要怎样的系统环境
核发出的访存请求，最终会受到互连竞争和存储服务能力的共同影响。
早期架构探索的缺口
如果只给核侧一个固定延迟、无限带宽的存储响应，
就难以观察多核竞争、队列积压和返回路径拥塞。
MTE与LD/ST通路
MTE数据搬运与LD/ST访存均经过片上互连和存储系统；
请求大小、在途数量和下游反压共同决定访存延迟与有效带宽。
核与SoC协同设计
共享数据在哪里合并、资源由哪一侧管理、请求何时完成，
需要在统一的事务语义和观察口径下讨论。
03
Notes: 【主讲 3】建模背景
建议用时：1.5分钟。
这个选题的出发点，是在早期核仿真中补上一段更接近SoC的总线和存储环境。主管反馈也指出，这正是当前AI核ESL仿真值得补充的一部分。核侧看到的完成时间不只由存储延迟决定，还包括多核竞争、队列等待和返回链路。因此，这个平台希望为MTE以及LD/ST通路的请求组织和资源配置提供可观察的系统环境。这里讲的是能够支持的研究问题，并不表示本阶段已经接入真实核负载或完成架构定型。
依据与来源：
用户提供的主管反馈。MTE采用项目内术语，本文以数据搬运通路说明，不自行扩写未经确认的英文全称。
核与SoC协同讨论：MTE的数据搬运粒度、LD/ST访问顺序、共享数据的责任边界，应放在共同的系统约束中评估。L1.5等共享层议题先对齐语义，再比较方案。

## Slide 4
本阶段工作与模型边界
在现有事件驱动框架中，搭建可配置的总线与存储性能探索环境。
范围 | 当前表达方式 | 可以回答的问题
互连与事务 | H/V环网、读写路径、仲裁与反压 链路序列化、跨环转发、槽位管理 | 请求能否正确完成 哪些资源限制系统吞吐
存储与数据复用 | HA读合并及写冲突保护 L2返回组织、后端队列与在途额度 | 重复读取和重复返回能减少多少 后端服务能力如何影响核侧
本阶段的近似 | 包与槽位粒度的时序模型 配置命中率，抽象存储后端 | 适合做机制与参数趋势分析 尚需SoC ESL校准绝对时延
本人工作：模型实现、测试与性能统计，以及架构、接口和参数说明。
04
Notes: 【主讲 4】本阶段工作与模型边界
建议用时：1.5分钟。
我主要完成了模型实现、测试和统计分析，并整理架构与接口文档。模型使用C++事件驱动框架，以包和环形槽位为主要调度单位。已经表达了事务、队列、仲裁、反压与逐链路带宽占用。缓存命中和存储后端采用参数化近似，完整目录一致性、真实缓存替换、HBM控制器微结构及Atomic语义不属于这次已验证的范围。先明确这些边界，后面才不会把趋势分析误读成硬件绝对性能预测。

## Slide 5
HBM
HBM
HBM
HBM
当前平台的H/V Ring拓扑
8个计算核分属2条V-Ring，通过共享H-Ring连接4组HA／内存端口与L2 Buffer
双垂直环与共享水平环拓扑
共享 H-Ring
V-Ring 0 · M0–M3
Master 0
Master 1
RBRG
-L1
V-Ring 1 · M4–M7
Master 2
Master 3
RBRG
-L1
Master 4
Master 5
HA 0
MemPort
L2 Buffer 1
L2 Buffer 0
V_TO_H_REQ
H_TO_V_DAT
图示核与存储端
单向传输换环1次
Master 6
Master 7
L2 Buffer 2
HA 2
MemPort
L2 Buffer 3
HA 3
MemPort
HA 1
MemPort
节点组成：每条V-Ring含4个计算核接入节点与1个桥接节点。H-Ring含2个桥接节点、4个HA端口和4个L2 Buffer。
图中HBM表示后端存储抽象。蓝色为数据返回路径，红色为计算核发往存储端的请求路径。
05
Notes: 【主讲 5】当前平台的H/V Ring拓扑
建议用时：2分钟。
这页先看空间组织。8个请求端分别接入两条垂直环，每条垂直环有4个计算核接入节点和1个桥接节点。共享水平环连接两个桥接端、四个HA端口和四个L2返回缓冲。红色线表示请求发往存储端，蓝色线表示数据返回。RBRG在这里按环间桥接器理解，HA按存储侧事务管理模块理解。图中的HBM由后端模型近似，并非展开完整存储控制器。当前实验是两条垂直环连接一条共享水平环，目标方案的多水平环示意放在附录。

## Slide 6
读写事务的端到端路径
读请求 REQ
Master
V-Ring
RBRG
H-Ring
HA
内存端口
读数据 DAT
Master
V-Ring
RBRG
H-Ring
L2 Buffer
写请求与写数据 REQ / DAT
Master
V-Ring
RBRG
H-Ring
HA
内存端口
写完成响应 RSP
Master
V-Ring
RBRG
H-Ring
HA
内存端口
读事务：请求与数据分离
读地址沿REQ子网，经V-Ring、RBRG和H-Ring到达HA。
HA组织读取，完成数据交由L2 Buffer缓冲和分发。
读数据沿DAT子网返回目标V-Ring，再交付请求端。
写事务：配对后提交
写请求WR与写数据WR_DAT分别传输，可在不同周期到达。
内存端口按事务标识配对，后端返回响应后，经RSP子网送回请求端。
协议分工：REQ传递地址，DAT搬运数据，RSP返回写完成状态。
06
Notes: 【主讲 6】读写事务的端到端路径
建议用时：1.5分钟。
读请求沿REQ请求子网发到HA，数据完成后由L2 Buffer组织，沿DAT数据子网返回。写请求和写数据分别传输，内存端口按事务标识配对，后端接收成功后，再经RSP响应子网返回完成状态。一个容易混淆的地方是完成的含义：这里的写响应表示模型约定的后端接收完成，不能直接等同于真实HBM中的持久化完成。把接口语义先说清楚，模块之间才能使用同一个判断标准。
写路径说明：WR与WR_DAT按事务标识配对。写数据后端响应进入Ring的RSP注入队列后，HA释放该写事务的同缓存行保护。仅接口接收不代表所有端点均已完成消费。源码依据：tm_ring_mem_port.cc::recv_wr_dat_rsp。

## Slide 7
交叉节点：仲裁与反压
交叉节点（Cross Station）连接本地端点与环网，协调过站转发、注入和弹出。
双向独立仲裁
顺时针（CW）与逆时针（CCW）
分别选择过站包或本地待发送包。
共享弹出队列
两个方向的目的包竞争同一队列。
弹出仲裁决定本轮由哪一路进入。
推进的条件
下游成功接收后才推进状态。
受阻时保留数据与队首位置。
07
Queue
Inject CW
Queue
Eject Queue
Queue
Inject CCW
Reg_In
Reg_Out
Reg_Out
Reg_In
RR_CW
Transit ↔ Local
RR_CCW
Transit ↔ Local
Node
Interface
RR
Cross Station
Notes: 【主讲 7】交叉节点的仲裁与反压
建议用时：1.5分钟。
交叉节点可以理解为环上经过流量与本地流量的交汇处。两个方向分别进行仲裁，但目的弹出队列共享，所以要额外决定谁能够进入。这里我最关注的不是画出几个多路选择器，而是所有状态在什么条件下推进。队列有没有空间、仲裁有没有成功、下游是否真正接收，这些条件要一致。否则一个局部的提前出队，就可能破坏整个事务的完成关系。

## Slide 8
槽位池：环上容量如何申请与归还
槽位池（Slot Pool）按REQ、RSP、DAT子网及CW、CCW方向分别计数，不另存一份数据。
08
普通注入与退出
本地队首
等待注入
申请一个槽位
占用数加1
环上转发
占用保持
退出环网
无替换或保留
归还槽位
占用数减1
向链路提交失败：撤销申请，队首保留
原位替换：旧包退出、新包接替，占用数不变
容量来自模型存储位置
单方向容量
= 节点数 ×（链路流水深度 + 1）
始终保留一个空槽
L为单跳传播延迟
流水深度 = max(1, L + 1)
5节点、L=1：容量15
普通申请最多占用14个
预留空槽为闭环反压传播保留空间。I/E-tag进一步处理注入机会和目的弹出容量。
Notes: 建议用时：2分钟
槽位池管理的是每条有向子网的占用数量，数据仍保存在链路和节点中。普通注入先申请一个额度，链路拒收时立即归还，来源队首不动。包转发过程中只搬移已有槽位，不重复申请。没有替换或保留标记时，退出环网会归还额度。若本地包接替原有槽位，计数不变。多播仍有接收者时也不能提前归还。容量公式来自当前模型的存储深度，不能直接解释为实际芯片的物理缓冲规模。
实现依据：aicore/code/tm_ring_slot_pool.h；tm_ring_cross_station.cc::try_normal_injection、try_slot_replacement、release_ring_slot。示意图中的请求编号和相对时刻用于解释机制，不是新增实验数据。

## Slide 9
活性保护：注入与弹出分别保留机会
有限槽位和有限队列下，局部等待可能持续影响环上的其他事务。
I-tag保护注入
槽位池（Slot Pool）分配失败时，为本地队首保留后续注入机会。
E-tag保护弹出
目的队列满时，目标包继续绕行，
并保护返回时需要的弹出空间。
图中的恢复过程
消费B1后释放弹出空间。
B6返回并弹出，A1接替槽位注入。
09
Inject Queue · local
Eject Queue · full
×
A1
A2
A3
A4
A5
B5
B4
B3
B2
B1
B6
×
CS N-1
C
CS N+1
D
E-tag
I-tag
Inject Queue · local
Eject Queue · full
A2
A3
A4
A5
B5
B4
B3
B2
B6
A1
CS N
E-tag：B6使用预留弹出空间
I-tag：A1接替释放的环槽位
Notes: 【主讲 8】I-tag与E-tag活性保护
建议用时：2分钟。
左侧队列已满，B6虽然到了目的节点，却暂时不能弹出。让它继续绕行可以避免停在节点上阻塞环路，但还要防止它下一轮返回时继续拿不到空间，因此需要E-tag保护弹出容量。与此同时，本地A1拿不到新的环形槽位，需要I-tag保护注入机会。右图表示空间释放后的恢复过程。两个标记保护的资源不同，不能相互替代，也不能只用一个等待计数来解释。这个例子带来的经验是，活性机制应该绑定具体资源及释放条件。

## Slide 10
RBRG跨环路径与方向资源
V-Ring端
H-Ring端
V端
接口
H端
接口
V_TO_H_REQ
REQ
CW Queue
CCW Queue
V端
接口
H端
接口
V_TO_H_DAT
WR DAT
CW Queue
CCW Queue
V端
接口
H端
接口
H_TO_V_RSP
RSP
CW Queue
CCW Queue
V端
接口
H端
接口
H_TO_V_DAT
RD DAT
CW Queue
CCW Queue
四条协议路径
V-Ring向H-Ring传递请求和写数据。
H-Ring向V-Ring返回完成响应和读数据。
按方向配置资源
各路径分别设置CW和CCW Queue及串行化资源。
目标注入队列可接收，且串行化资源空闲时，才允许换环。
启动后的数据归属
启动成功后来源出队，由串行化器持有包，随后交给目标注入队列。
方向说明：CW为顺时针，CCW为逆时针。队列和串行化资源按协议路径与方向组织。
10
Notes: 【备用页 30】RBRG方向队列
建议用时：2分钟。
按问题选讲。RBRG表示本设计的环间桥接模块，不自行扩写英文全称。四条路径分别承担垂直到水平的请求与写数据，以及水平到垂直的完成响应与读数据。路径进一步按方向配置队列和串行化资源。目标队列能接收且串行化资源可用时才换环，成功后推进来源队首。
当前实现细节：启动时检查目标方向注入容量和串行化资源，来源队首随即出队，RBRG串行化器接管包；经过Sᵦ−1周期交给目标注入队列，Sᵦ周期后恢复带宽。详见下一页。

## Slide 11
跨环交接：来源队列与串行化器的责任边界
一次换环包含启动检查、串行化暂存和目标注入，三个时刻对应不同的状态变化。
11
来源弹出队列
保留队首包
RBRG串行化器
接管包并占用带宽
目标注入队列
进入新的Ring段
启动条件
目标方向有注入空间
对应串行化器空闲
条件不满足则来源不出队
启动时刻 t
来源队首出队
包由串行化器持有
当前方向带宽进入忙状态
交接与带宽恢复
t + Sᵦ − 1：进入目标队列
t + Sᵦ：换环带宽恢复
目标环首跳重新计序列化
Sᵦ = max(1, ceil(P / Wᵦ))
P为包字节数，Wᵦ为RBRG每周期传输字节数。
Notes: 建议用时：2分钟
这里把来源出队和目标入队两个时刻分开。当前实现检查目标方向容量以及串行化资源，满足条件后立即从来源弹出队列取包，由RBRG的串行化状态持有。经过Sᵦ减1周期再交给目标注入队列，而该方向的带宽要到Sᵦ周期才恢复。目标注入空间在交接过程中必须保持可用，这是专用方向路径的设计约束；代码在交接失败时明确报错，不静默丢包。进入目标Ring后，段内序列化标记重新开始。
实现依据：aicore/code/tm_ring_rbrg_l1.cc::schedule_path、start_serializer、handoff_serializer；tm_ring_node_interface.h::push_inject。示意图中的请求编号和相对时刻用于解释机制，不是新增实验数据。

## Slide 12
包级时序：延迟与带宽分别建模
以包为调度单位。下列段延迟公式适用于无额外排队与仲裁等待的情况。
Ring段内的传输流水
首跳
(S − 1) + L
后续每跳
L
注入队列
Conn 0
交叉节点
Conn 1
弹出队列
进入新段
首跳计入序列化
本段后续跳仅累加传播延迟
两跳算例
包大小512字节，链路宽度128字节/周期
S = 4，H = 2，L = 1
段延迟 = (4 − 1) + 2 × 1 = 5周期
传播与序列化延迟
S = max(1, ceil(P / W))
T段 = (S − 1) + H × L
ceil表示向上取整。P为包大小，
W为链路宽度。H为跳数，
L为单跳传播延迟。
带宽占用
每条Conn仍独立占用S个周期。
序列化结束后，才能接收下一包。
跨环与端点处理
换环序列化、端点处理及排队等待另计。经RBRG进入新Ring后，重新计入该段序列化。
两跳算例：第二跳Reg_In在第5周期收到包。若端点另需1周期处理，则在第6周期交付。
12
Notes: 【主讲 9】包级时序的取舍
建议用时：2分钟。
这里是降低模型复杂度的一处关键取舍。网络可以逐流控单元，也就是flit，展开传输状态，但本阶段采用包级近似。包在一个环段的首跳计算一次序列化，后续跳只累加传播延迟。与此同时，每条实际经过的链路仍占用S个周期，因此多跳到达更早，不意味着后面的包可以无代价进入。512字节包经过128字节每周期的两跳链路，在每跳1周期且没有排队的条件下，第二跳接收点延迟为5周期。换环、端点处理和排队等待另算。这个模型适合保留架构参数的主要影响，但还需要通过SoC ESL检验近似误差。

## Slide 13
两包连续发送：交接时刻与带宽占用
理想算例：每包512字节，链路128字节/周期，单跳传播1周期，无额外排队或仲裁等待。
13
相对周期
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Conn 0
带宽占用
包A：占用4周期
包B：占用4周期
Conn 1
带宽占用
包A：占用4周期
包B：占用4周期
第二跳输入可见
A：t=5
B：t=9
包A在第5周期到达第二跳输入，但Conn 1仍忙到第8周期。
模型分别记录包交接延迟和链路带宽占用。端点消费及实际排队等待需另外计入。
Notes: 建议用时：2分钟
这是一张根据模型公式推导的理想时间轴。包A在零时刻进入第一条链路，序列化占用四周期，在第4周期进入第二条链路。段内已经支付完整包序列化，因此第二跳只增加一个传播周期，第5周期即可在输入寄存器观察到它。但第二条链路的串行化资源从第4周期忙到第8周期。包B最早第4周期进入第一条链路，第8周期进入第二条链路，第9周期到达第二跳输入。这种抽象减少逐flit状态，同时仍限制连续包的发送间隔。
实现依据：aicore/code/tm_ring_conn.cc::reserve_slot、release_serializer；段延迟公式(S−1)+H×L。示意图中的请求编号和相对时刻用于解释机制，不是新增实验数据。

## Slide 14
存储侧建模：事务、返回与后端约束
目标存储访问层次
H-Ring
REQ／DAT
RSP
HA
请求合并
冲突保护
目标L2
标记／数据
替换／回填
HBM控制器
调度／带宽
在途额度
HBM
存储阵列
请求／未命中访问
数据返回并回填L2，命中时无需访问HBM
当前ESL模型的功能划分
HA事务管理
L2 Buffer
TmMem后端
合并同缓存行请求
维护等待与在途状态
保护同地址写冲突
暂存完成数据
控制返回延迟
单播、多播与分段返回
执行功能数据存取
模拟读写延迟
约束带宽和在途额度
HA：请求合并与冲突保护
HA合并兼容的同缓存行读请求，共享后端读取结果。
同缓存行存在未完成写事务时，后续读等待冲突解除。
L2：命中与返回组织
目标架构命中直接返回，未命中访问后端并回填。
当前命中采用配置模拟，L2 Buffer负责数据暂存和分发。
TmMem：后端约束
统一模拟HBM／DRAM后端，提供可配置的队列、带宽、读写延迟和在途请求额度。
建模边界：保留事务与性能约束，缓存命中和存储后端采用参数化近似。
14
Notes: 【主讲 10】存储侧建模职责
建议用时：1.5分钟。
这页区分目标硬件层次与当前模型的职责。HA维护读取事务及等待请求，并处理同地址写冲突。L2 Buffer暂存完成数据，组织返回方式和返回时延。TmMem提供功能数据访问以及带宽、延迟、队列和在途额度约束。这里的credit是允许同时在后端处理的请求额度。它和普通队列空间有关联，但统计时需要分开。这种拆分方便调整性能参数，同时保持事务语义明确。
当前HA合并键是缓存行基地址。请求偏移和长度随等待请求保留，扇区粒度用于L2返回范围组织，不能混同为HA按扇区索引。

## Slide 15
HA读合并：查找表与等待请求的生命周期
当前实现按缓存行基地址匹配活跃读事务，每个等待请求保留自己的地址偏移和返回信息。
15
同一缓存行A的请求时间线
建立事务
M0读A
等待列表：[M0]
等待后端
M1读A加入
列表：[M0, M1]
后端在途
M2读A加入
共享本次读取
组织响应
共享返回数据
向L2提交接收端
首笔请求可立即参与后端调度
合并发生在事务尚可接纳请求期间。
后端提交成功后进入在途状态，
返回的数据供多个等待请求共享。
响应开始后也需要明确关闭边界
L2确定接收端集合并反馈后，HA关闭合并。
表项满、等待列表满或合并已关闭时，
入口保留请求并在后续重试。
合并期间仍检查同缓存行写冲突。跨缓存行请求不进入这条完整行合并路径。
Notes: 建议用时：3分钟
可以沿着同一缓存行A上的三个读请求来理解HA。M0首次访问时，HA建立表项并保留返回信息，它不需要等待一个固定的合并定时器就可以参与后端调度。M1在后端尚未提交时到达，M2在读取在途时到达，只要表项仍开放且等待列表有容量，就加入同一事务。后端返回后，HA保存共享数据并将每个请求的返回信息交给L2。当前实现还允许在响应阶段且合并入口未关闭时加入请求。当L2锁定接收端集合并反馈摘要后，HA关闭新请求加入；已接纳而尚未交给L2的请求继续处理。这里的合并键在当前源码中是完整缓存行基地址，扇区参数用于L2组织实际返回范围，不能混写成HA按扇区索引。
实现依据：aicore/code/tm_ring_home_agent.cc::accept_read、commit_backend_request、front_l2_response、consume_l2_group_summary。示意图中的请求编号和相对时刻用于解释机制，不是新增实验数据。

## Slide 16
同缓存行写冲突：读写顺序如何保护
以已有读R0、随后写W、再到达读R1为例。写地址与写数据通过事务标识配对。
16
R0尚未取得数据
W登记写保护
R0数据已保存
W响应进入环网
已有读处于等待或在途
写先等待旧读数据
同缓存行后续读R1阻塞
防止跨越这笔写事务
旧读使用已捕获的数据
写可继续配对并提交
释放该写事务的保护
后续读R1重新尝试
反压发生时，保护状态继续保留
后端WR_DAT响应尚未成功进入RSP注入队列时，
HA不解除同缓存行的写保护。
当前边界
这里描述读写顺序保护。
完整一致性与原子操作
（Atomic）语义尚未展开。
Notes: 建议用时：2分钟
这个例子说明写冲突保护的范围和释放点。假设缓存行A已有一个等待或在途的读R0。写W进入后先登记写保护，阻止后续读R1继续加入。写W自身要等待R0的数据被HA捕获为可响应状态，再继续提交。这样R0已经保存自己的旧数据，写可以向前推进。写数据的后端响应回到内存端口后，必须成功进入Ring的RSP注入队列，才解除该写事务的保护。若RSP路径反压，保护继续存在。它是模型中的同缓存行顺序约束，不等同于完整一致性协议或原子操作实现。
实现依据：aicore/code/tm_ring_home_agent.cc::reserve_write、has_blocking_read_transaction、complete_write；tm_ring_mem_port.cc::recv_wr_dat_rsp。示意图中的请求编号和相对时刻用于解释机制，不是新增实验数据。

## Slide 17
L2返回组织：先按目标环分组，再确定数据范围
示例：一份完整缓存行数据，服务4个接收端。接收端信息包含目标环、目标核、偏移与长度。
17
HA共享返回数据
缓存行A
L2接收端集合
M0、M1、M4、M5
V-Ring 0组
M0、M1：相同128字节
V-Ring 1组：M4、M5
各128字节，偏移0与128
生成1个H-Ring数据包
进入目标V-Ring后多播相同数据
生成1个H-Ring数据包
目标节点按各自范围取出数据
4个逻辑响应
组织成2个目标环数据包
单接收端对应单播。多接收端地址与长度相同则多播，不同范围则分段分发。
Notes: 建议用时：3分钟
HA解决后端读几次，L2解决返回路径实际发几份。这里一份完整缓存行数据对应四个逻辑接收者。M0和M1位于同一垂直环并需要同一个128字节范围，因此L2为这个目标环生成一份数据包，在环内多播。M4和M5在另一个垂直环，分别需要偏移0和128处的数据，所以第二个数据包覆盖相应范围，目标节点按自己的偏移取数。对同一个已确定的接收端集合，每个目标环生成一个H-Ring数据包。实际包大小根据扇区对齐与覆盖范围确定，可能带有对齐开销，不能简单按接收端数量推断物理字节数。单接收端在交付语义上是单播，内部也可能复用同一个分发数据结构。
实现依据：aicore/code/tm_ring_l2_buffer_node.cc::make_frozen_carrier、carrier_size、materialize_fanout。示意图中的请求编号和相对时刻用于解释机制，不是新增实验数据。

## Slide 18
L2分组关闭与返回资源的释放
接收端列表确定、L2发包完成和环网槽位释放，是三个不同的边界。
18
收集响应信息
允许兼容接收端加入
确定接收端集合
停止追加并反馈HA
按目标环逐个发包
成功后移除该环接收端
队首响应就绪时确定集合
准备好的包若遇到注入反压，L2保留包与接收端信息。
成功进入注入队列后，才推进这一目标环的发送状态。
L2侧
全部目标环的数据包均已提交，释放该响应队列项。
Ring侧
最后一名接收端弹出后，槽位才可释放或由本地包接替。
Notes: 建议用时：2.5分钟
源码使用了冻结组这个名字，这里在讲解中改成确定接收端集合。响应队首达到就绪条件后，L2停止向该组追加成员，并向HA反馈。随后按目标垂直环逐一生成数据包。发送令牌不允许或注入队列没有空间时，L2保持待发送包，不能先删除对应接收端。成功提交后，才删除这一目标环的接收端。全部目标环完成提交时，L2释放本地响应队列项。环上的物理数据包则有独立生命周期，最后一名接收端弹出后，原槽位才可回收或被本地包接替。上层真正消费响应与目的弹出也需要区分。
实现依据：aicore/code/tm_ring_l2_buffer_node.cc::response_ready、freeze_fanout_group、service；tm_ring_home_agent.cc::consume_l2_group_summary；tm_ring_cross_station.cc::try_fanout_eject。示意图中的请求编号和相对时刻用于解释机制，不是新增实验数据。

## Slide 19
实验问题：现有数据能够回答什么
现有37个测试点覆盖并发深度、请求粒度、地址模式和命中率；同地址冲突专题正在补充。
研究问题 | 固定条件 | 已有扫描与结论边界
并发深度 | NoMerge，256字节 配置命中率0% | 16～512 寻找吞吐与P99拐点
请求粒度与地址关系 | 每核并发128 配置命中率0% | 128～512字节，四种地址模式 观察包数、读取放大与数据复用
命中率与后端压力 | 请求256字节 比较四种地址模式 | 0%～100% 观察HBM流量与吞吐平台
固定拓扑：8核、2条V-Ring、1条共享H-Ring、4个存储目标端。
全部37个历史测试点记录PASS；不同扫描的固定条件不同，不做跨组因果比较。
19
Notes: 【主讲19】实验问题与比较条件
建议用时：1.5分钟。
当前保存了三组参数扫描，共37个测试点，历史记录均为PASS。并发扫描回答吞吐和P99在哪里出现拐点；请求粒度与地址模式扫描回答包数、读取放大和数据复用怎样变化；命中率扫描用于观察HBM压力下降后吞吐是否进入平台区间。三组实验的固定条件不同，所以每组只回答自己的问题，不做跨组因果比较。同地址冲突专题正在补充，结果生成前不提前给结论。
数据来源：
aicore/code/logs/outstanding_sweep_2026-08-18/outstanding_sweep_summary.csv
aicore/code/logs/burst_sweep_l2miss_scatter_2026-08-19/burst_sweep_summary.csv
aicore/code/logs/l2_sweep_entries256_plots/l2_sweep_summary.csv

## Slide 20
统计口径：逻辑完成量与物理流量
同一份物理数据可以服务多个逻辑请求，需分别统计端到端完成量、DAT流量和HBM读取量。
20
HBM
后端读取
HA / L2
合并并组织返回
目标V-Ring
多播分发
计算核0
512字节
计算核1
512字节
计算核2
512字节
计算核3
512字节
物理读取
512字节
L2注入DAT
512字节
有效完成量
4 × 512 = 2048字节
带宽 = 对应边界的字节数 ÷ 统一统计窗口
REQ / DAT包数按逐链路传输累计，另看P99延迟衡量尾部等待。
Notes: 建议用时：1.5分钟。
这一页先统一统计口径。四个核都需要同一份512字节数据时，后端可以只读取一次，L2也可以在目标环上复用一份物理数据。计算核侧完成了4份512字节请求，所以逻辑完成量是2048字节。物理DAT流量仍是512字节。有效带宽高于物理DAT带宽表示数据复用，并不表示链路宽度增加。图中的数字用于解释统计口径，不是新增测试结果。

## Slide 21
实验一：Outstanding的吞吐与尾延迟拐点
NoMerge，256字节请求，配置命中率0%。以每核并发256为1，比较吞吐和P99。
21
每核并发256增至512
吞吐下降2.1%
P99增至2.55倍
候选范围先比较128与256，
再结合延迟目标和资源代价取舍。
适用范围
结论仅适用于当前拓扑、NoMerge、256字节和0%命中配置。
后续定位
结合额度阻塞、队列占用和后端在途峰值寻找首个饱和资源。
Chart: 相对并发256的比值
| 并发128 | 并发256 | 并发512
有效吞吐 | 0.80134 | 1 | 0.9794
P99延迟 | 0.68351 | 1 | 2.5468
Notes: 建议用时：2分钟。
这组实验采用NoMerge、256字节请求和0%命中。并发从128增加到256时，有效带宽由391.75提高到488.88字节每周期；继续增加到512后，吞吐回落约2.1%，P99却从1346增至3428周期，是原来的2.55倍。因此256是当前配置的吞吐候选点，不是所有场景的通用最优值。下一步需要结合额度阻塞、队列占用和后端在途峰值，确定第一个持续饱和的资源。
数据来源：aicore/code/logs/outstanding_sweep_2026-08-18/outstanding_sweep_summary.csv

## Slide 22
实验二：地址关系改变物理流量与数据复用
配置命中率0%、每核并发128。比较请求大小和地址关系对逐链路包数与返回数据复用的影响。
128
256
512
请求增大后，REQ累计传输次数下降
NoMerge的REQ累计传输次数由46.59万降至15.56万，体现请求粒度与网络路径的共同影响。
分段返回降低DAT累计传输次数
128字节请求下，Scatter为10.65万次，NoMerge为29.11万次。比较口径均为逐链路累计。
多播提高每份数据的有效利用
Shared在512字节请求下：
有效带宽890.04字节/周期，
物理DAT带宽222.51字节/周期。
890.04 ÷ 222.51 = 4.0倍
4倍表示逻辑数据复用，
不表示链路物理带宽增加4倍。
22
Notes: 建议用时：2分钟。
这一页观察请求大小和地址关系如何改变网络内部流量。NoMerge的REQ累计传输次数由46.59万降至15.56万，说明更大的连续请求可以减少请求包数量。128字节请求下，Scatter的DAT累计传输次数是10.65万，NoMerge是29.11万。Shared在512字节时，有效带宽与L2注入DAT带宽的比值为4，表示一份物理数据平均服务4份逻辑需求。该比值反映数据复用，不表示物理链路带宽提高4倍。
数据来源：aicore/code/logs/burst_sweep_l2miss_scatter_2026-08-19/burst_sweep_summary.csv

## Slide 23
同地址访问专题：从问题量化到方案比较
实验正在补充。本页先明确测试场景、观察指标和结论边界。
23
同一事务输入
本模型与SoC ESL
校准基础约束
延迟、带宽、队列
同地址冲突专题
热点读写与Atomic
场景范围
请求含义与完成边界
输入流量与配置
统计位置和时间窗口
观察指标
低负载基础延迟
并发下的吞吐拐点
各模块等待与尾延迟
结论边界
量化冲突与非热点干扰
参考公开竞品机制
评估收益、状态与资源代价
当前页只定义实验问题，不包含尚未生成的数据；Atomic待补充原子性、返回值和顺序语义后再验证。
Notes: 建议用时：1.5分钟。
同地址访问专题正在补充，这一页只说明实验设计。场景包括同地址共享读、同一缓存行不同范围读取，以及同地址读写交叠。实验将保持事务序列和其他配置一致，观察后端读取次数、HA合并次数、DAT物理流量、平均延迟和P99。完成量化后，再判断改进应该放在核侧请求组织、互连调度还是存储服务。Atomic需要先补齐原子性、返回值和顺序语义，因此当前不作为已完成结果。

## Slide 24
工作总结：模型平台与实验问题
完成近SoC互连与存储性能模型，并形成可追溯的参数扫描和同地址访问专题入口。
24
互连设计
H/V拓扑与跨环转发
资源与时序
反压、槽位和串行化
存储侧组织
HA合并与L2分发
我的主要产出
完成模型实现、功能测试、性能统计和参数扫描，并交付架构、接口、配置及实验文档。
当前结论的适用范围
结论适用于本模型和已测配置；绝对性能与SoC架构判断仍需通过SoC ESL校准。
感谢嘉南哥、晨哥、昊哥的指导与帮助，也感谢大家参与交流。
Notes: 建议用时：1分钟。
本阶段完成了近SoC的多核互连与存储性能模型，覆盖H/V Ring、RBRG、反压、槽位、HA合并和L2返回组织，并配套完成参数扫描和结果整理。已有数据能够说明并发拐点、请求粒度、地址关系和物理流量之间的关系。同地址访问专题正在继续推进。当前结论适用于本模型和已测配置，绝对周期性能以及更高层架构判断仍需要与SoC ESL校准。感谢嘉南哥、晨哥和昊哥的指导与帮助。

## Slide 25
附录A：四种地址模式与共享关系
示意：缓存行512字节，S0～S3代表不同数据范围。图中以128字节分段请求说明共享关系。
独立缓存行
NoMerge
M0：行0
S0
M1：行1
S0
M2：行2
S0
M3：行3
S0
独立地址窗口
Private
M0窗口
S0、S1…
M1窗口
S0、S1…
M2窗口
S0、S1…
M3窗口
S0、S1…
同行不同范围
Scatter
行A
M0@S0、M1@S1
M2@S2、M3@S3
行B
M4@S0、M5@S1
M6@S2、M7@S3
同行相同范围
Shared
M0、M1…M7
共同访问行A的S0
无合并基线
未命中时，128／256／512字节请求
对应4倍／2倍／1倍后端读取量。
仅在请求端内部复用
不同请求端使用独立窗口。
同一端的相邻请求可复用同一缓存行。
一次读取，分段返回
一行数据服务不同范围的请求。请求覆盖整行时，不再有分段空间。
相同数据，多播共享
HA合并同址等待请求，一份物理
DAT数据通过多播服务多个请求端。
地址关系决定能否共享后端读取，以及采用分段返回还是多播分发。
A1
Notes: 【备用页 32】地址模式生成规则
建议用时：2分钟。
本页用于解释实验的地址生成。缓存行512字节，B表示请求字节数。NoMerge每笔访问新缓存行。Private每个请求端拥有独立连续窗口。Scatter按扇区偏移分配同一行的不同范围。Shared让多个请求端访问同一范围。Scatter在B为512字节时没有可拆分的范围，因此现有数据没有512字节Scatter点，不能人为补出一条曲线。
依据与来源：
aicore/code/logs/burst_sweep_l2miss_scatter_2026-08-19/burst_sweep_summary.csv
地址生成细节：m为请求端编号，k为请求序号。NoMerge使用独立基址加512k。Private按请求字节数B推进。Scatter在缓存行内按(m mod (512/B))×B选择偏移。Shared的各端共同使用同一地址范围。

## Slide 26
附录B：命中率与后端压力
实验条件：请求大小256字节，比较四种地址模式。
端到端有效带宽
HBM物理带宽
NoMerge在约50%后接近平台区间
NoMerge由307提升至约500B/周期。
50%之后继续提高命中率，吞吐收益明显收窄。
全命中消除后端读取流量
100%命中时，各模式的HBM带宽均降为零。
中低命中区间不完全单调，不能仅按命中率线性估算。
分析含义：吞吐进入平台区间后，应结合PMU检查返回路径，不能仅据曲线锁定瓶颈。
A2
Notes: 【主讲 16】命中率扫描
建议用时：2分钟。
先看左图。NoMerge在零命中时约307字节每周期，随着配置命中率增加，吞吐提升到约500。50%以后，继续提高命中率带来的增益已经比较有限。右图说明后端读取确实在全命中时降到了零，但部分中间区间并不单调，因为带宽同时受物理读取量和总完成时间影响。这里得到的是一个排查方向：后端压力下降以后，还应该检查L2输出和返回链路。仅凭这张图，还不能说某条具体链路已经被证明是唯一瓶颈。
依据与来源：
aicore/code/logs/l2_sweep_entries256_plots/l2_sweep_summary.csv

## Slide 27
附录C：请求粒度与读取放大
实验条件：L2命中率0%，并发深度128，请求大小为128／256／512字节。
端到端有效带宽
HBM物理带宽
本组连续访问受益于更大请求
NoMerge随请求增大而提升，512字节时与Private重合。
Shared在512字节时达到890B/周期。
整行读取放大逐步收敛
NoMerge的HBM／有效字节比由4倍降至2倍、1倍。
Shared同时维持较低HBM流量和较高有效带宽。
参数含义：结合有效数据范围选择请求大小，稀疏访问还需评估无效搬运与占用时间。
A3
Notes: 【主讲 18】请求大小与数据复用
建议用时：2分钟。
请求大小的影响可以分成两部分。第一部分是读取放大。在缓存行512字节、每次只要128字节而且不能合并时，后端仍读取整行，因此后端字节数是有效字节数的4倍。请求增至256和512字节，这个比例收敛到2倍和1倍。第二部分是共享，Shared在512字节达到较高有效带宽，主要来自多接收端复用。这个结果支持连续数据访问尝试更大粒度，但不能推导出所有访问都应该用大请求。稀疏数据的无效搬运以及大包占用时间，需要另做比较。
依据与来源：
aicore/code/logs/burst_sweep_l2miss_scatter_2026-08-19/burst_sweep_summary.csv

## Slide 28
附录D：目标架构与当前模型边界
目标架构
垂直环连接计算核，水平环组织存储访问。
RBRG-L1负责环间连接与路径切换。
图示访问流程
① 请求进入HA／目录。
② Hit & Snp表示目录查询及侦听流程。
③ 命中数据经L2与垂直环返回。
④ 未命中时访问HBM并回填。
当前ESL建模范围
实现H/V互连、读写事务与聚合返回。
L2命中由配置近似，HBM由TmMem抽象。
目录一致性和完整缓存微结构未展开。
图示为多水平环目标方案。当前实验采用多条垂直环接入一条共享水平环，实际拓扑见正文第5页。
A4
Notes: 【备用页 31】目标架构与模型边界
建议用时：2分钟。
本图保留目标架构层次，但不将图中的目录侦听和完整缓存行为表述为本阶段已实现。当前模型使用一条共享水平环，配置命中率和抽象后端。未来扩展更多水平环、目录或缓存微结构，需要根据课题重新定义资源及验证边界。